## Slide 1
金属比热容的测量
大学物理实验（一）
赵改清

## Slide 2
实验目的
1
实验仪器
2
实验原理
3
实验内容和步骤
4
报告要求
5
主
要
内
容

## Slide 3
实验目的
比热容：单位质量的物质，其温度升高1K（1℃）所需的热量叫做该物质的比热容，用c 表示，其值随温度而变化。
利用牛顿冷却规律用比较法测量100℃时金属比热容
测量金属的冷却曲线，用曲线改直法得出牛顿冷却规律的解析式
标准参照金属：铜
待测金属：铁、铝

## Slide 4
实验原理
1、牛顿冷却规律：当物体表面与周围存在温度差时，单位时间从单位面积散失的热量与温度差成正比。（比例系数称为热传递系数。）
牛顿冷却定律是牛顿在1700年用实验确定的，在强迫对流时与实际符合较好，在自然对流时只在温度差不太大时才成立。

## Slide 5
2、比热容的测量原理与方法：
质量为M1的样品加热后在低温环境冷却：单位时间热量损失
与温度下降速率 成正比
根据牛顿冷却定律有
尺寸相同：S1=S2
环境相同：a1=a2
T1=T2
样品1的降温速率
样品2的降温速率
样品1：
样品2：

## Slide 6
分别测量100℃时Cu 、Fe、Al的降温速率,即可求用（3）式算出Fe、Al的比热容
本实验温度用热电偶测量
降温速率测量方法：记录样品从102.1 ℃（4.37mV)降温到
98.1 ℃(4.18mV)所需要的时间求出

## Slide 7
实验内容
1、用比较法测量100℃时Fe和Al的比热容

## Slide 8
2、测量Cu的冷却规律
电压 |  |  |  |  |  |  |  | 
时间 |  |  |  |  |  |  |  | 
电压 |  |  |  |  |  |  |  | 
时间 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
数据处理要求
1、计算出Fe、Al的比热容
2、画出铜的冷却曲线（已知热电偶和温度的对应关系如图所示）

## Slide 10
Chart: 图 铜-康铜温度和热电势的关系
求自然对流牛顿冷却规律的解析式
自然对流牛顿冷却规律曲线
从图中求不同位置的斜率
说明：热电偶的温度和热电势的关系只是在小范围内是线性的，如果用一个拟合式去求温度是有比较大的误差的

## Slide 11
求自然对流情况下牛顿冷却规律的解析式
牛顿冷却规律的解析式
把偏离直线的点去掉

## Slide 12
自然对流牛顿冷却规律曲线
Chart: T-T0
| 133.397 | 123.455 | 113.405 | 103.135 | 92.76 | 82.24 | 71.532 | 60.6525 | 49.554 | 38.2475 | 26.6992 | 14.8379 | 2.6965
 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.76 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.4 | 0.31 | 0.23 | 0.15 | 0.07
其实：现在软件特别发达，不用曲线改直，直接出曲线，
然后拟合，更是方便快捷
牛顿冷却规律的解析式
妥妥滴，好简单

## Slide 13
热电偶在不同区间的线性拟合

## Slide 14
热电偶在不同区间的线性拟合
要么用不同区间的拟合公式算温度，也麻烦喽！
要么查表，麻烦喽！
要么用一个拟合公式算温度，过程简单，但结果粗糙，误差大喽！像左边这样子！
Chart: 
| 130.5153 | 120.1618 | 109.8083 | 99.4548 | 89.1013 | 78.7478 | 68.3943 | 58.0408 | 47.6873 | 37.3338 | 26.9803 | 16.6268 | 6.2733
 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.56 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.06
生活就是这样，重要的是知道要什么，一个人同时追两个兔子是不可行的，除非。。。。。。买更好的仪器，贵呀

## Slide 15
课 件 制 作：赵改清
深圳大学物理教学实验实验中心
2014.3
谢谢！